6.4. Добавление кода «подчиненного».

К действующему коду (коду «руководителя») можно добавить дополнительный код (код «подчиненного»). Для этого:

нажмите и удерживайте клавишу [1] пока не услышите двойной сигнал(световой индикатор будет гореть в течение следующих действий)

введите основной код ( двойной сигнал).

введите дважды код «подчиненного» (двойной сигнал после каждого) .

6.5. Исключение кода «подчиненного».

нажмите и удерживайте клавишу [3] пока не услышите двойной сигнал (световой индикатор будет гореть в течение следующих действий)

введите основной код.  Код «подчиненного» удалится.

6.6. Использование задержки открывания.

В данной модели замка реализована функция возможности открытия сейфа не сразу, после ввода действующего кода, а только по истечении определенного времени, запрограммированного пользователем. Время задержки (макс. 90мин.) время открытия («окно») (макс. 19мин.).

нажмите и удерживайте клавишу [9] пока не услышите двойной сигнал(световой индикатор будет гореть в течение следующих действий)

введите основной код ( двойной сигнал).

введите время задержки и время «окна»

Например: 2612 для 26 минут времени задержки и12 минут «Окна» (двойной сигнал)

повторите значение (двойной сигнал)

Внимание! Изменение времени задержки производится только во время действия «Окна».

Для отмены времени задержки повторите вышеуказанные действия и введите 0001 вместо 2612 (00 время задержки и 01 время «окна»)

Для открытии сейфа с активированной функцией задержки открывания, во время действия открытого «Окна» необходимо повторно набрать действующий код.

6.7. Четырехкратное введение неправильных комбинаций блокирует замок на 5 мин.

В течении этого времени замок каждые 10 секунд выдает звуковой и световой сигнал. После разблокировки при двукратном введении неправильного кода замок снова отключается на 5 минут.

Если при открывании двери в течении 3-х секунд раздаются повторяющиеся сигналы, то следует заменить батарею.

7.  Гарантии изготовителя.

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения пользователем п.4. , п.5 и п.6 а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.

7.2. Срок гарантийного обслуживания сейфов 1 год со дня реализации.

7.3. При обнаружении дефектов производственного характера сейф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи сейфа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п.4 , п.5 и п.6 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

7.4. Паспорт храните отдельно от сейфа.

8.   Свидетельство о приемке.

Заводской №__________________________

МОДЕЛЬ ВМ     4002/480    4002/660     4002       4001      4000   4000М

Дата продажи                                         ___________________________

Штамп торгующей организации

П А С П О Р Т

на СЕЙФ серии ВМ

торговой марки «РИПОСТ»

III класса устойчивости по взлому

(ГОСТ Р 50862-2017)

60Б класса пожаростойкости

(ГОСТ Р 57384-2017)

г. Санкт – Петербург

1.   Общие сведения.

Сейфы серии ВМ торговой марки “РИПОСТ” предназначены для хранения ценных бумаг, драгоценностей, документов, оружия, лекарственных и наркотических средств и психотропных веществ  и т.д.

Сейфы данной серии сконструированы и изготовлены в соответствии с требованиями безопасности и с учетом рекомендаций специалистов на основании ТУ 25.99.21-001-35061860-2019

2.  Технические характеристики.

2.1. Конструкция.

Стальной корпус засыпной (с бетонным наполнителем ) обеспечивает  сохранность ценных бумаг при пожаре при температуре 1000 С в течение 60 минут.

- Замковый механизм  (VdS KL.II.)

Сейфы серии ВМ оборудованы ключевым механическим замком фирмы «MAUER», «STUV»,  (Германия),  или кодовым замком фирмы  «M-LOCKS» (Нидерланды) вместо ключевого замка либо дополнительно.

- Габаритные размеры.

| Модель (серия) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес (кг) (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4002/480 | 480 | 480 | 490 | 160 |
| 4002/660 | 660 | 480 | 490 | 210 |
| 4002 | 1080 | 560 | 500 | 350 |
| 4001 | 1380 | 560 | 500 | 450 |
| 4000 | 1720 | 750 | 690 | 760 |

- Комплект поставки.

Сейф 		- 1 шт.

Съемные полки 	- 1 комплект.

Ключи 		- 2 шт. на каждый замок.

Паспорт  	- 1 шт.

- Техническое обслуживание и эксплуатация

сейфа с ключевым замком.

- Как открыть сейф.

Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора (не прилагая особых усилий). Плавно поверните рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора. Откройте сейф.

ВНИМАНИЕ !!! Конструкция замка предусматривает вынимание ключа из замочной скважины только если ригельный механизм находится в закрытом положении.

4.2. Запирание сейфа производится в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ !!! Перед закрытием сейфа убедитесь, что в замок внутренней ячейки сейфа не вставлен ключ.

4.3. При транспортировке, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги.

4.4. Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа.

- Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа

с кодовым замком.

5.1. Как открыть сейф

Код замка состоит из трех чисел. Заводской код: 10-20-30. Плавно                вращая диск замка против часовой стрелке, установите ПЕРВОЕ число кода  напротив установочной метки (правая метка в верхней части замка) 4 раза. Вращая диск по часовой стрелки, установите  ВТОРОЕ число кода напротив установочной метки 3 раза . Вращая диск против часовой стрелке, установите ТРЕТЬЕ число кода напротив установочной метки 2 раза.

5.2. Медленно поверните диск по часовой стрелке до упора. Откройте               сейф, плавно повернув рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора.

5.3. Чтобы закрыть сейф поверните рукоятку ригельного механизма     двери против часовой стрелки до упора и сбейте код, сделав не менее четырех полных оборотов диска замка против часовой стрелки.

5.4. Изменение кода производится только при открытых дверях сейфа! Закройте замок (см.п.5.3), держа дверь открытой. Выполните все операции согласно п.5.1, используя при этом действующий код и метку для     смены кода (левая метка в верхней части замка). Вставьте специальный ключ (прилагается в комплекте к замку) в отверстие на внутренней стороне двери до упора точно в положение «EINFUHREN». Поверните ключ на 90 градусов по стрелке точно до положения «UMSTELLEN». Определите для себя новую кодовую комбинацию.

ВНИМАНИЕ!  Последнее число кода должна быть больше 20.

Выполните  все операции согласно п.5.1 с новым кодом, используя при этом метку для смены кода. Поверните обратно специальный ключ в положение «EINFUHREN» и уберите его в надежное место.

ВНИМЕНИЕ!  Перед дальнейшим использованием, проверьте несколько раз  правильности работы замка с новым кодом на открытой двери.

6. Техническое обслуживание и эксплуатация

сейфа с электронным кодовым замком

6.1. Как открыть сейф

Код замка состоит из шести цифр. Заводской код: 123456. Введите шесть цифр кода(двойной сигнал) и откройте сейф, плавно повернув рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора. Если не повернуть ручку в течение 3 секунд, замок заблокируется автоматически.

6.2. Чтобы закрыть сейф поверните рукоятку ригельного механизма     двери против часовой стрелки до упора. Для контроля проверьте блокировку ручки ригельного механизма.

6.3. Изменение кода (производится только при открытых дверях сейфа!) Закройте замок (см.п.6.2), держа дверь открытой.

нажмите и удерживайте клавишу [0] пока не услышите двойной сигнал (световой индикатор будет гореть в течение следующих действий)

введите один раз действующую комбинацию(двойной сигнал)

введите новую комбинацию (двойной сигнал)

повторите новую комбинацию (двойной сигнал)

В случае ошибки ввода (длинный сигнал), старый код остается в силе.

ВНИМЕНИЕ!  Перед дальнейшим использованием, проверьте несколько раз  правильности работы замка с новым кодом на открытой двери